## Slide 1
实验5.7 密立根油滴法测定基本电荷

## Slide 2
预习提问
1、密立根油滴法的研究成果？
2、测油滴所带电量的方法？实验过程中待测物理量为？
3、是否可以用蒸馏水代替钟表油进行实验？为什么？

## Slide 3
PART
ONE
实验背景

## Slide 4
电子的发现
1869年，德国尤利乌斯·普吕克和约翰·威廉·希托尔夫进行实验时看到阴极对面的玻璃管壁上产生绿色的辉光
1876年，德国戈尔兹坦提出辉光是由阴极产生的某种射线所引起，并将其命名为阴极射线
阴极射线是由什么组成的？
1897年，英国汤姆森测出“微粒”的荷质比。确认阴极射线是一种比原子更小的带负电的粒子，称为电子。
1906-1913年，密立根用带电油滴进行实验，测得电子所带的电量

## Slide 5
·基本电荷
美国物理学家密立根，约十年，上千个油滴，测定了基本电荷的电量e。
·电荷的不连续性
即任何带电体（夸克除外）电量都是基本电荷的整数倍。
密立根油滴实验采用了宏观的力学模式来研究微观世界的量子特性，证实了电荷的不连续性，并精确测定了基本电荷值。
密立根（R. A. Millikan 1868-1953 )
荣获1923年度诺贝尔物理学奖

## Slide 6
PART
TWO
实验目的

## Slide 7
实验目的
1、了解密立根油滴实验的方法、原理和特点
2、测定基本电荷，并验证电荷的不连续性
3、了解CCD图像传感器的原理与应用，学习电视显微的测量方法

## Slide 8
PART
THREE
实验原理

## Slide 9
实验原理
d
U
qE
mg
将油喷入两块相距为d的平行极板间，形成带电油滴，油滴同时受到重力和电场力的作用。
极板间的电场强度
油滴受到的电场力
1）电场力与重力平衡时，油滴静止在电场中
2）无电压时，油滴在空气中自由下落，受两个力的作用：
重力mg、空气阻力fr。最初变加速运动，最后匀速运动
mg
fr
vg
静态（平衡）法

## Slide 10
1）当油滴静止时，电场力与重力平衡
2）U=0V 时
斯托克斯定律
微小的油滴呈小球状，其质量为
实验原理
为空气粘滞系数
式中,
静态（平衡）法

## Slide 11
1）当油滴静止时，电场力与重力平衡
2）U=0V 时
斯托克斯定律
微小的油滴呈小球状，其质量为
实验原理
为空气粘滞系数
式中,
静态（平衡）法

## Slide 12
由于油滴非常小，空气已不能看成连续的介质，而斯托克斯定律只适用于连续的介质，所以空气的粘滞系数 应修正为
设油滴匀速下落的距离为l
钟油的密度
空气粘滞系数
大气压强
重力加速度
修正常数
平行极板间距离
下落时间
平衡电压
下落距离
b为修正常数，p为大气压强
实验原理

## Slide 13
PART
FOUR
实验内容

## Slide 14
实验仪器
密立根油滴仪
油雾室
平衡水泡
CCD焦距调节
平衡电压调节
电压转换开关
计时键
监视器
对比度调节
亮度调节

## Slide 15
  3. 喷油，显微镜调焦
  1. 调节仪器
  2. 按下“工作”“平衡”，预设平衡电压约400V
实验内容
1、如何在屏幕中判断刚喷进去的油滴带电，并判断带电极性？
2、怎样在众多的油滴中找到一颗合适的油滴？按什么规则寻找？ 3、平衡法中，如何判断带电油滴已经处于平衡状态？
思
考

## Slide 16
  3. 喷油，显微镜调焦
  1. 调节仪器
  2. 按下“工作”“平衡”，预设平衡电压约400V
  4. 选择油滴，一般
  平衡电压约100 V-350 V
  匀速下落1.6 mm 的时间约10-30 s
  油滴的直径(屏幕上尺寸)不要太大，也不要太小。
5. 按“提升”使油滴到“起始线“，调节平
衡电压，使静止
6. 按“0V”，测 tg，按“确认”保存数据
7. 每颗油滴重复测量5次
8. 测量6颗不同油滴
实验内容

## Slide 17
PART
FIVE
数据处理

## Slide 18
油滴 | 1 | 2 | 3 | 4
tg(s) |  |  |  | 
平衡电压 (V) |  |  |  | 
电量q(C) |  |  |  | 
【数据记录】
5
6
每一个油滴测五次！

## Slide 19
数据处理要求
1、分组（共 3组）：每组实验数据汇总，分工合作处理
2、作图法、分组法、最小二乘法（参考论文）
——多种方法结合处理数据求出e
3、将e与公认值比较计算相对误差。
e公=1.602176×10-19 C

## Slide 20
作图法
测得各油滴所带的电荷qi；
画坐标轴，横轴为整数n，纵轴为电量q；
在横轴上等间距的标出各坐标点（1，2，3，⋯整数），并通过这些点作垂线；
在纵轴上标出（q1 , q2 , q3，⋯）的坐标位置，然后通过这些点作水平直线，形成一个网状图；
假设电荷量最少的油滴中的电荷量子数n =1，连接oa 两点画出一条直线，检查与其余几条水平线各相交点
再假设n＝2，3，…， 然后依次连接ob，oc，…，再检查各个相交点情况。实验表明，总会画出一条直线，如直线oc，它与各条水平线都有一个交点，这些交点与各水平线和垂直线的交点非常逼近或重合。
q=ne

## Slide 21
1. 分组法：
将相同电荷数的油滴分为一组，每组油滴电量求平均值；
2. 作图法和最小二乘法：
用作图法继续处理数据，用最小二乘法拟合最佳直线
多法结合

## Slide 22
下次实验预习
实验内容 ： 实验5.6 三用表的设计、制作与校正
地点：DS1418
预习内容：
1. 电表内阻测量原理、测量操作方法(该内容不需写至预习报告）
2. 理解三用电表的原理，列式计算电流表、电压表电阻值 R1—R6，欧姆表电阻值R7、R8（ 已知Ig=100μA，Rg=2300 Ω或1500 Ω）
3. 如何校正组装的电流表、电压表？校正电路图？

## Slide 23: THANKS