## Slide 1
实验 迈克尔逊干涉仪

## Slide 2
迈克耳逊-莫雷实验与"以太"说破灭
——建立相对论的关键实验
黑体辐射与"紫外灾难"
——导致量子论的诞生
19世纪：“以太”是光传播的媒介
一、实验背景
1900.04.27
开尔文勋爵
——物理学的“两团乌云”

## Slide 3
Albert Michelson
美籍德国人（1852-1931）
- 迈克尔逊于1881年设计了一种精密光学仪器，用以进行光谱学和计量学的研究。
- 迈克尔逊与莫雷用此仪器做了非常著名的迈克尔逊—莫雷实验(1887年)，为相对论奠定基础。
- 迈克尔逊于1907年获得诺贝尔物理学奖。

## Slide 4
典型应用
典型应用
泰曼干涉仪—— 检测棱镜
傅里叶干涉分光计（傅里叶变换红外光谱仪）
精密测量位移、折射率、光波波长……
LIGO 引力波探测器

## Slide 5
二、实验目的
1．学习迈克尔逊干涉仪的设计原理、结构及调整方法。
2．通过实验观察等倾干涉的形成条件和条纹形状特点。
3．应用迈克尔逊干涉仪测定光的波长。

## Slide 6
三、实验原理
1. 光的干涉
两束光——频率相同、振动方向相同、相位差恒定
2. 如何获得相干光？
暗条纹
明条纹
分振幅法
分波阵面法

## Slide 7
三、实验原理
M1
M2
迈克尔逊干涉仪的结构？本实验获得相干光的方法？
补偿板的作用？该仪器的优点？
优点1：两相干光分离、互不干扰。
优点2：M2’不是实物， M2’和M1的空气层可以任意调节。

## Slide 8
干涉条纹特征？
静态:同心圆环;中疏外密;中心或明或暗。
动态:中心条纹明暗可变；d 增大，条纹涌出，反之陷进。
三、实验原理

## Slide 9
等倾干涉——点光源、扩展光源
A
B
C
θ
D
等倾干涉特点：
1. 图案为同心圆环，相同倾角的光对应于同一干涉级次。
2. 中心干涉级次最高。
3. d增大，m增大。
d
△=AC+CD
第m级明纹：
三、实验原理
（点光源）非定域干涉
（扩展光源）定域干涉

## Slide 10
三、实验原理
1、点光源（等倾干涉）——非定域干涉
第m级明纹：
接收屏上中心处明纹的光程差？
如何计算激光波长？
假设镜M1从位置x1移动到x2，
d=|x2-x1|，环纹吞吐量则为m。

## Slide 11
四、实验内容
1. 调节光路及干涉仪，出现明暗相间的同心圆环
2. 每30个圆环（△m=30）记录一组数据，共6组
扩束镜
——测He-Ne激光波长

## Slide 12
【数据记录】
序号 | d0(mm) | d1(mm) | d(mm) | m(环)
1 | 41.22011 | 41.22958 | 0.00947 | 30
2 | 41.23241 | …… | …… | 30
3 | …… | …… | …… | 30
4 | …… | …… | …… | 30
5 | …… | …… | …… | 30
6 | …… | …… | …… | 30
【数据处理】
要求：1. 写出He-Ne激光波长的完整表达式；
2. 计算波长的相对误差（公认值：632.8nm)

## Slide 13
接收屏
分光板
补偿板
平面镜
平面镜
粗调手轮
微调螺丝
微调手轮
迈克尔逊干涉仪结构

## Slide 14
主尺
粗调手轮读数窗口
最后读数为：？
32.52215mm
微动手轮
实验数据的测量
微调手轮读数窗口
粗调鼓轮，每周为100个刻度，每转一周，主尺刻度进动1mm，其精度为0.01mm；
微调鼓轮，每周为100个刻度，每转一周，粗调鼓轮刻度进动0.01mm，其精度为0.0001mm

## Slide 15
操作要点
调整两臂的光程大致相等
入射光垂直入射
调整两反射镜垂直
加入扩束镜，观察干涉环并微调
准备测量：向同一方向旋转微调手轮，消除回程差
测量和读数
粗调：(等高共轴）
仪器大致水平
元件大致等高
注意！！！
1. 勿触摸光学镜面
2. 保持安静，勿晃动桌椅
3. 不良数据一般都来自回程差

## Slide 16: 补充：回程差的产生
  回程差属系统误差，由螺母与螺杆间的间隙造成；
  在齿合前，轻轻转动手轮，读数变化，而游标并没有移动。
  消除方法：测量时只往同一方向转动手轮。
螺杆
微调手轮

## Slide 17
数据处理
1）
2）
3）
4）
数据处理
1. 求d的不确定度
2. 求λ的不确定度
3. 可得：
的完整表达式
的相对误差

## Slide 18: THANKS

## Slide 19
下次实验
实验内容：实验5.7 密立根油滴法测定基本电荷
教室：DS1321

## Slide 20
数据处理
取置信概率
查表得tp=?
d的A类不确定度
d的B类不确定度
d的总不确定度
的总不确定度
的完整表达式
的相对误差
1. 求d的不确定度
(mm)
2. 求λ的不确定度
(mm)
3. 可得：